DEVANO naturtyper. Teknisk anvisning til kortlægning af Natura 2000 søtyper.

# Naturtyper i småsøer

Undersøgelsesprogrammet har til formål at karakterisere naturtypen for småsøer og vandhuller. Karakteriseringen skal foretages på baggrund af vegetationens artssammensætning samt enkelte kemiske variable.

## Undersøgelsens indhold

Undersøgelsesprogrammet omfatter en vegetationsundersøgelse samt en måling af farvetal, alkalinitet og pH.

## Undersøgelsen omfatter

De naturtyper, som skal udpeges i undersøgelsen er:

særligt sårbare småsøer som lobeliesøer (3110),

næringsfattige søer (3130),

kalkrige søer (3140),

brunvandede søer (3160),

ikke væsentligt eutrofierede (renvandede) forekomster af næringsrige søer (3150).

## Tid

Undersøgelsen foretages i perioden 15. juni til 1. september. Undersøgelsen foretages fra søbredden.

## Observationer

Undersøgelsen udføres ved at registrere vegetationen i et antal observationspunkter fordelt på områder, hvor der må formodes at vokse undervandsvegetation.

Antallet af observationspunkter fastsættes på grundlag af søstørrelsen. Hvis en sø er morfologisk eller bundmæssigt meget varierende er det nødvendigt med et forholdsvist stort antal observationspunkter.

Observationerne foretages ved at gå/vade rundt om søen/vandhullet. Der anvendes vandkikkert og planterive. Observationerne skal foretages, således at hele søens omkreds dækkes, og således at de potentielle voksesteder er omfattet af observationerne.

I søer/vandhuller mindre end 1 ha skal der laves en observation for hver 10 meter søbred. I søer større end 1 ha skal der maksimalt foretages 40 observationer.

På grundlag af observationerne udarbejdes en artsliste og der udfyldes et observationsskema.

Hvis det er muligt skønnes en gennemsnitlig dækningsgrad for den totale undervandsvegetationen og eventuelt udvalgte vegetationsgrupper i søen/vandhullet. Disse skøn må ikke medføre et forøget tidsforbrug.

## Vandprøve

Til laboratorieanalyse udtages en vandprøve fra søens overfladelag (epilimnion). Prøven tages fra land som en uforstyrret vandprøve på størst mulige dybde.

På prøven måles farvetal, pH og alkalinitet.

## Prøvetagningsudstyr

Vandprøven kan med fordel tages med stangvandhenter

Til planteregistrering af undervandsvegetation anvendes vandkikkert og planterive. Vandkikkert anvendes primært på lavt vand. Der hvor det ikke er muligt at bruge vandkikkert og til undersøgelse af undervandsvegetationen på dybere vand anvendes planteriven.

## Behandling af prøver i felten

Vandprøven tages og opbevares i en 2 liter polyethylen- eller glasflaske, som umiddelbart forinden er skyllet i det aktuelle søvand.

Vandprøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil analyse. Prøven afleveres hurtigst muligt til analyse og senest dagen efter, at prøven er taget.

Til bestemmelse af vandplanter og mosser anbefales Moeslund et al. (1990): ”Danske vandplanter – Vejledning i bestemmelse af planter i søer og vandløb”, Miljønyt 2. Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Som supplement til vandaksarterne kan anbefales C. D. Preston: ”Pondweeds of Great Britain and Ireland”, BSBI Handbook No 8. Til bestemmelse af Kransnålalger kan Blindow & Krause (1990): ”Bestamningsnyckel for svenska kransalger”. Svensk Bot. Tidskr. 84 samt Moore (1986): ”Charophytes of Great Britain and Ireland”. BSHI Handbook No. 5, Botanical Society af the British Isles, London anbefales. Der er ikke krav om artsbestemmelse af kransnålalgerne, blot registrering af Chara, Nitella e. lign. er tilstrækkelig til at karakterisere søtypen 3140 - Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger. Arter, som ikke kan bestemmes i felten, indsamles og bestemmes hjemme.

Undervandsplanternes dækningsgrad fastlægges ud fra dækningsgradskalaen i tabel 7.1:

| Tabel 7.1 Skala til brug ved vurdering af vegetationens dækningsgrad. |
| --- |
| Skala | Beskrivelse | Bundareal dækket |
| 6 | Fuldstændigt dækkende | 100 % |
| 5 | Dækkende | 75-100 % |
| 4 | Rigelig | 50-75 % |
| 3 | Almindelig | 25-50 % |
| 2 | Ret spredt | 5-25 % |
| 1 | Spredt | >0-5 % |
| 0 | Ingen | 0 % |

Trådalger skal ikke medregnes i undervandsplanternes dækningsgrad. Disse kan angives særskilt i feltskemaet (tabel 11.1).

## Analyse af vandprøve i laboratoriet

Farvetal måles i laboratoriet på 0,45 (m membran filtreret prøve efter DS 289 eller DS/EN ISO 7887 - del 4. Detektionsgrænse 1 Pt.

pH måles i laboratoriet på ufiltreret prøve ved 25 oC efter DS 287. Det er vigtigt, at pH måles hurtigt efter ankomsten/indleveringen til laboratoriet. Der bør anvendes laboratorie-pH-meter, og der skal tilstræbes en målenøjagtighed på (0,02 pH-enheder. I næringsrige søer, hvor pH ændrer sig meget hurtigt som følge af kraftig fotosynteseaktivitet eller respiration og i søer med pH < 6, vil det være en fordel at måle pH i felten.

Totalalkaliniteten bestemmes efter DS 253. Såfremt søen er sur (pH <5,5), anvendes Gran’s titrering (ECE, 1987). Herved fås et ca. mål for koncentrationen af stærk syre (aciditeten). Måleresultaterne opgives i mmol l-l (meq l-l). Detektionsgrænse 0,05 mmol l-1.

## Bestemmelse af naturtype

Med udgangspunkt i resultaterne fra vegetationsobservationerne samt farvetal, pH og alkalinitet bestemmes naturtypen.

Hertil anvendes ”Nøgle til identifikation af danske naturtyper på habitatdirektivet”, Appendix 4.a, Habitatnøgle og Appendix 4.b, Habitatbeskrivelser, på linket: http://www.dmu.dk/Overv%C3%A5gning/Fagdatacentre/Biodiversitet+og+terrestrisk+natur/Tekniske+anvisninger/

Søen/vandhullet vil tilhøre søtypen 3150, hvis der er forekomst af fritflydende vandplanter eller undervandsvegetation bestående af arterne glinsende-, langbladet-, langstilket eller hjertebladet vandaks.

Til bestemmelse af naturtype 3150 er det vigtigt at skelne mellem de fritflydende, ikke rodfæstede flydeplanter, som karakteriserer søtypen, fra andre typer flydebladsplanter som åkander, vandpileurt og svømmende vandaks.

Hvis karakterarterne af undervandsvegetation eller frit flydende vandplanter ikke forekommer i søen/vandhullet og farvetallet er mindre end 60, vil søen/vandhullet ikke være omfattet af de udvalgte naturtyper.

Der udtages dog en vandprøve og data indberettes fra alle søer

## Databehandling

Resultatet af undersøgelserne vurderes for søerne som helhed,og der udarbejdes:

- En artsliste med undervands- og flydebladsplanter. Til hver art er knyttet en standardidentifikationskode (jf. STD 244).

- Eventuel naturtype angives.

I det tilhørende feltskema er der endvidere mulighed for at angive:

- Undervandsplanternes samlede dækningsgrad eksklusiv trådalger.

- Dækningsgrad for udvalgte vegetationsgrupper.

- Evt. eksterne påvirkninger

- Evt. fodring og udsætning af ænder

## 11 Feltskema

Vegetationen registreres i nedenstående feltskema (tabel 11.1)

Tabel 11.1. Feltskema .

Sø: 				 	Evt. stationsnr::__________________

Position (UTM): 	  __________________________________	  	_

UTM-zone:______________		Datum: _________    		Dato: __	____	_

Artsliste (latinske navne):

Habitattype:

| 3110 | Areal bevokset med lobelie, brasenføde, sylblad eller fin bunke |  |
| --- | --- | --- |
| 3130 | Areal med små amfibiske planter i/ved ret næringsfattigt vand; evt. udtørret |  |
| 3140 | Sø eller søparti med kransnålalger (Chara, Nitella eller lign.) |  |
| 3150 | Næringsrig sø med fritflydende vandplanter eller visse store vandaks |  |
| 3160 | Brunvandet (dystrof) sø med eller uden vandplanter |  |

(Habitattypen udfyldes hvis det er muligt)

Supplerende oplysninger kan noteres i nedenstående skema (tabel 11.2):

Tabel 11.2  Supplerende feltoplysninger:

Dækningsgrad

| Sø/vandhulsareal, ha1 |  |
| --- | --- |
| Middelvanddybde (hvis mulig), m |  |
| Vegetationens dybdegrænse (hvis mulig), m |  |
| Dækningsgrad – Undervandsvegetation (ekskl. trådalger) |  |

1) Søareal omfatter tidvis vanddækket rørsump og  - bund men ikke eventuel hængesæk.

Supplerende dækningsgrader:

| Dækningsgrad - Rosetplanter (lobelie, strandbo, brasenføde eller sylblad) |  |
| --- | --- |
| Dækningsgrad - Kransnålsalger |  |
| Dækningsgrad - Submers vegetation i øvrigt (tusindblad, hornblad, vandaks mv.) |  |
| Dækningsgrad - Flydeplanter (andemad, blærerod, levermosser, frøbid, krebseklo) |  |
| Dækningsgrad - Rodfæstede flydebladsplanter (f.eks. åkande, svøm.vandaks, vandpileurt) |  |
| Dækningsgrad - Amfibiske type 3130-planter (tudsesiv, vandnavle, søpryd mv.) |  |
| Dækningsgrad - Trådalger (sammenhængende forekomster – ikke epifytter) |  |
| Dækningsgrad - Rørsump (emergent vegetation, f.eks. skeblad, kogleaks, tagrør, dunhammer) |  |

Ekstern påvirkning:

| Andel af bredlængde med græsning eller rørskær/slet | % |
| --- | --- |
| Andel af bredlængde med tydelig påvirkning fra jordbrugsdrift | % |
| Andel af bredlængde med bræmme på mindst 10 meter til dyrket jord | % |
| Andel af bredlængde med væsentlig skyggepåvirkning fra store træer og lignende | % |

| Tilløb via dræn/grøfter |  |
| --- | --- |
| Tilløb via naturlige vandløb |  |

Regulering

| Ingen tegn på regulering (naturlige sæsonsvingninger, naturlige bred- og bundforhold) |  |
| --- | --- |
| Tydelige tegn på regulering (bredder reguleret el. afløb reguleret uden bygværk) |  |
| Stærk regulering (> 50 % af bredder reguleret el. afløb reguleret med bygværk) |  |

Forureningstilstand

| Næringsfattig og upåvirket (klarvandet og ingen tegn på forurening med næringsstoffer) |  |
| --- | --- |
| Påvirket af næringsstoffer (præcise forureningstilstand ukendt) |  |
| Hypertrof (meget væsentligt forurenet, overgødet og ude af balance) |  |

Fodring og/eller udsætning af ænder

| Antal ænder udsat (for større søer evt. til nærmeste hele 10) |  |
| --- | --- |

| Ingen tegn på fodring og/eller udsætning |  |
| --- | --- |
| Tegn på fodring og/eller udsætning |  |
| Tydelig påvirkning af fodring og/eller udsætning |  |

Bemærkningsfelt:

## 12  Indberetning af data

Undersøgelsesdata indberettes i det fælles datamiljø.